## Slide 1: Atliekų tvarkymas
GMC nauja tvarka nuo 2022 rudens

## Slide 2
Atliekos
Perdirbamos:
Ne perdirbamos:
Neužterštas plastikas ir metalas
Neužterštas stiklas
Neužterštas popierius ir kartonas
Laboratorinės atliekos
Tvarkoma pagal naujas taisykles:
Renkama ir/arba nukenksminama
Koduojama
Priduodama atliekų surinkėjui

## Slide 3
Lab.
atliekos
NEINFEKUOTA
INFEKUOTA
Dažyti ir
nedažyti geliai:
- sunkieji metalai
- neorganika
- organika
- mėgintuvėliai
- antgaliai
- pirštinės
- šluostės
Žmonių ir gyvūnų sveikatos saugos tyrimų atliekos
Chemikalai:
- PAA
- agarozės
Kita (neinfekuota, bet užteršta):
- agarizuotos lėkštės
- užteršti antgaliai, pirštinės, šluostės
GMO ir neGMO:
- skysčiuose
GMO ir neGMO:
- Skystos atliekos
- Infekuotos gyvūn. kilmės medžiaga priemonės
- Anatominė medžiaga
- Farmacinės atliekos: antibiotikai ir kt.
Aštrūs:
- skalpeliai
- adatos
Aštrūs:
- skalpeliai
- adatos

## Slide 4
Lab.
atliekos
Geliai (dažyti ir nedažyti):
- PAA
- agarozės
Rampa
-1 a.
- mėgintuvėliai
- antgaliai
- pirštinės
- šluostės
Kita (neinfekuota, bet užteršta):
- sunkieji metalai
- neorganika
- organika
Chemikalai:
18 01 04
Atliekų surinkėjas
Saugoma tinkamoje surinkimo taroje
16 05 06*
Aštriems (18 01 01)
NEINFEKUOTOS
kodas

## Slide 5
Chemikalai:
Neorganinės (16 05 07*)
Organinės (16 05 08*)
Sunkieji metalai (06 04 05*)
Užterštos pakuotės/plastikas (15 01 10*)
Sunkieji metalai + kietos druskos (06 03 13*)
Cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos:
Kitos (16 05 09*)
Organiniai tirpikliai (07 01 04*)
Akumuliatoriai/ baterijos (švino 16 06 01*; kiti 16 06 05*)
Antibiotikai ir jų tirpalai (ir kiti citotokiniai/citostatiniai) (18 01 08*)
Farmacinės
Žmonių sveikatos saugos, ligų diagnostikos, prevencijos, gydymo ir (arba) su tuo susijusių mokslinių tyrimų metu susidariusios atliekos (18 01 06*)
Gyvūnų ligų diagnostikos, slaugos, gydymo ar prevencijos atliekos (18 02 05*)

## Slide 6
INFEKUOTOS ATLIEKOS (žymima kodu 18 01 03*)
Skystos atliekos (kraujas, kraujo produktai, seilės, pūliai, skrepliai ir kt.)
Surinkimo tara
Užpilama biocidu pagal gamintojo instrukciją
Nukenksminus į kanalizaciją
1
2
3
Infekuotos gyvūn. kilmės medžiaga priemonės
Autoklavuoti
C005
Rampa
-1 a.
18 01 01 –aštriems;
18 01 04 – neaštriems
Anatominė medžiaga
(Kūno dalys, audiniai, ėminiai, autopsijos, biopsijos mėg. ir kt.)
Saugoma < –18 ∘C
Atliekų surinkėjas
18 01 02
Biocidas turi būti:
environment friendly
NVSC leidimas
Lab. atliekos: žmonių ir gyvūnų sveikatos saugos tyrimų atliekos
> 50 𝜇m
aštrūs
neaštrūs
≥ 24 val.

## Slide 7
Rampa
-1 a.
INFEKUOTA (žymima kodu 18 01 03*)
Lab. atliekos:
GMO ir
neGMO
> 50 𝜇m
Autoklavuoti
C005
≥ 24 val.
Skystos (GMO/neGMO suspensijos, supernatantai)
Kietos (GMO/neGMO užterštos)
18 01 04
arba
autoklavuojama

## Slide 8
Biocido naudojimas (DES Insurance) (pasiūlymas):
5 % 1 L biocido tirpalas į 5 L atliekų.
Laikoma > 24 val.
Tirpalas stabilus 7 paras.
Tirpalas keičiamas jei iškrinta nuosėdos arba pasikeičia spalva.
Užteršti indai iškart plaunami 1 % biocido tirpalu.
1 %
5 % 1 L biocido
Max riba (6 L)

## Slide 9
tuščia
užpildoma (max)

## Slide 10
Atsakingi asmenys:
Organizuoja atliekų surinkimą, rūšiavimą, nukenksminimą, ženklinimą, tinkamą atliekų supakavimą ir pristatymą į atliekų sandėlį.
Autoklavuoti – ?
Nunešti į rampą – ?
Pasiruošti atspausdintus šablonus – ?
Vilniaus Universitetas, Saulėtekio al. 7, Vilnius
Institutas, katedra/skyrius, laboratorijos pav./nr.
Pvz.:
BMI MBK Eukariotų molekulinės mikrobiologijos lab. (C378)

## Slide 11
Darbuotojai, tvarkydami pavojingas atliekas, turi:
39.1. dėvėti chalatus ir pirštines....;
39.2. dėvėti atitinkamas kaukes ar respiratorius, kai atliekami infekuotų atliekų nukenksminimo biocidais darbai ar pakuojamos cheminės atliekos;
39.3. dėvėti apsauginius akinius, neperšlampamas prijuostes, galvos apdangalus, respiratorius (kaukes), vienkartines pirštines..
40. Darbuotojams, tvarkantiems atliekas, draudžiama:
40.1. rankomis nuimti panaudotas vienkartinių švirkštų adatas, jas ir kitus aštrius daiktus laužyti, lankstyti;
40.2. rankomis rinkti užterštus sudaužytus stiklinius daiktus, kurie turi būti renkami, valomi naudojant mechanines priemones (semtuvėlius, šepečius, žnyples, pincetus ir kt.);
40.3. atidarinėti vienkartinius konteinerius, juos tuštinti, valyti rankomis....
40.4. rankomis smulkinti pavojingas atliekas;
40.5. valgyti ir gerti darbo vietoje.
41. Darbuotojai, tvarkydami pavojingas atliekas, turi laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
42. Darbuotojas, susižeidęs aštriais instrumentais, daiktais, užterštais potencialiai infekuota medžiaga tvarkant atliekas, turi:
42.1. žaizdą ir odą, įvykus ekspozicijos incidentui, plauti tekančiu vandeniu ir muilu;
42.2. pranešti apie incidentą tiesioginiam vadovui.

## Slide 12: Priemonės (kaina nurodyta su PVM)
Pavadinimas | Min. kiekis, vnt. | Vnt. kaina, eur | Suma, eur | Tiekėjas/kodas | Paraiška/sutartis | Pastabos | 
Autoklavavimo maišai (neplyštantys) | 50 (iš 350) | 0,726 | 36,3 (254,1) | Bioeksma ramune.domkiene@bioeksma.lt | GMC5461 | 50 um, 700x1100 mm | 
 | 50 (iš 500) | 0,4114 | 20,57 (205,7) |  |  | 50 um, 680x700 mm su biohazard | 
 | 75 (iš 75) | 2,179 | 163,42 | Grida/ Roth XP68.1 | Sutartis | 100 um, 700x1100 mm Kolegų pasirinkimas Užpildoma max 1/2 | 
 | 600 (iš 300) | 1,012 | 609,84 | Grida/ Nerbe 09-372-0070 | GMC5166 | 70 um, 700x1100 mm | 
Biocidas – koncentratai: DES Insurance | 1 arba 5 L | 6,11 arba 30,25 |  | Akcentuoti savo kontaktus UAB Limedika dalep@limedika.lt ligija.grabauske@limedika.lt | GMC5202 | Eco friedly NVSC leidimas | 5 % 1 L tirpalas į 5 L atliekų Kolegų pasirinkimas
Sterisept | 5 L | 49,97 |  |  |  |  | 

## Slide 13: Priemonės (kaina nurodyta su PVM)
Pavadinimas | Min. kiekis, vnt. | Vnt. kaina, eur | Suma, eur | Tiekėjas/kodas | Tiekėjas/kodas | Paraiška/ sutartis | Pastabos
Safety conteiners (geltoni kibirai geliams) (20 L arba 25 L) | 1 (10) | 12,71 | 12,71 (127,1) | 20L (#240021) 25L (#240028) UAB Mediq Lietuva Ilona.Daubariene@mediq.com | UAB Mediq Lietuva (Ilona.Daubariene@mediq.com) 20L (#240021) 25L (#240028) | GMC5150 | Perkant <100 eur taikomas 5 eur +PVM pristatymo mokestis
 | 10 (10) | 13,03 | 130,3 |  |  |  | 
Maišai (į kibirą geliams ir/ar neautoklavuojamoms atliekoms) | 50 (50) | 0,9 | 44,77 |  |  | GMC5282 | 40 um, 600x760 mm
Maišai (geltoni) (į kibirą geliams ir neautoklavuojamoms atliekoms) | 25 (iš 500) | 0,37 | 9,25 (185) | UAB EcoTopas Užsakymus siųsti janina.ziukaite@bti.vu.lt | UAB EcoTopas (Užsakymus siųsti janina.ziukaite@bti.vu.lt) | GMC5072 | Geltoni su ženklinimu Kolegų pasirinkimas
Kartoninė dėžė 250*400*500 su ženklinimu | 25 (25) | 0,847 | 21,18 | UAB EcoTopas. roberta@ekotopas.lt | UAB EcoTopas. (roberta@ekotopas.lt) |  | Neautoklavuojamų arba išautoklavuotų labor. atliekų, atliekų stikliniuose induose pakavimui
Lipdukai (etiketei) (A4 lape 8 vnt.) | 100 | 9.8 |  |  | https://www.paperseal.lt/lt/labelmedia-etiketes | ? | A4 lape 2–4–8 lipdukai